СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | Номер листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 1 |
| 2 | Введение | 2 |
| 3 | Схема размещения технических средств организации дорожного движения в селе Староникольское |  |
|  | Приложение 1. Улица Советская | 5 |
|  | Приложение 2. Улица Молодежная | 9 |
|  | Приложение 3. Схема размещения искусственного освещения | 14 |
|  | Ведомость размещения дорожных знаков | 15 |
|  | Ведомость размещения искусственного освещения | 19 |

- ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения (ПОДД) разработан ООО "У Мусаева" для администрации МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в соответствии с техническим заданием к Договору  № 1  от  11.01.2016г.

ПОДД разработан  для автомобильных дорог по улицам Советская, Молодежная, Октябрьская в с.Староникольское.

Схема расположения улиц на территории с.Староникольское представлена на рис.1.

Проект организации дорожного движения (ПОДД) состоит из 3-х разделов:

- Пояснительная записка;

- Схемы расстановки технических средств организации дорожного  движения;

- Ведомости размещения технических средств организации дорожного движения.

Временные знаки (на период производства ремонтных работ и др.) в ПОДД не включены. Другие знаки, необходимость в установке которых возникает в связи с изменением дорожных условий, могут включаться в ПОДД по согласованию со службой дорожной инспекции ОГИБДД МО МВД РФ Сорочинский (дислокация С. ПЛЕШАНОВО).

Проектная документация разработана в соответствии с нормами, правилами, инструкциями, государственными стандартами.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Обследование включило в себя сбор следующей информации:

- Дислокация существующих технических средств ОДД;

- Расположение искусственных сооружений транспортной инфраструктуры;

- Определение следующих параметров дороги:

- ширина проезжей части;

- вид покрытия;

- радиусы кривых в плане;

- определение видимости на вертикальных кривых и кривых в плане с ограниченной видимостью.

Все улицы имеют усовершенствованный тип покрытия и линии искусственного освещения.

Протяжность и ширина улицы Мира представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование улицы | Длина, м | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Советская | 1362 |  |
| 2 | Молодежная | 1245 |  |
| 3 | Октябрьская | 471 |  |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Разработка ПОДД на улицах села Староникольское направлено на максимальное повышение уровня безопасности дорожного движения.

Безопасность движения транспортных средств и пешеходов, а также информационная обеспеченность водителей обеспечивается нормативным применением технических средств ОДД (ТС ОДД) по ГОСТ Р 52290-2004, Р 52289-2004.

Расстановка технических средств ОДД имеет привязку к проектному километражу.

На всех улицах принять типоразмер дорожных знаков I.

В проекте учитываются объёмы работ по устройству технических средств ОДД, которые распространяют своё действие на данную дорогу.

- СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Порядок разработки и утверждения проектов организации движения на автомобильных дорогах. ДОБДД МВД России (№13/6-3853 от 02.08.2006), Федеральное дорожное агентство (№ 01-29/5313 от 07.08.2006).

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». - М.: Право и Закон, 1997.

- ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. - М.:  Стандартинформ, 2005.

- ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. - М.:  Стандартинформ, 2006.

- ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Т ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. - М.:  Стандартинформ, 2006.

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения. – М.: Госстандарт России, 1993.

- Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. ВСН 25-86. – М.: Транспорт, 1988.

- Правила установки дорожных знаков на автомобильных дорогах. ВСН 28-76. – М.: Транспорт, 1984.

- Указания по применению дорожных знаков. – М.: Транспорт, 1984.

# Text boxes

Рис.1.   Схема расположения улиц на территории с.Староникольское